/* Charge d'un condensateur sur la sortie numérique 8 de la carte UNO

*  Te = 10ms (période d'acquisition)

*  Suivi graphique de uc en exécutant avec le traceur série

*  abscisse = temps(ms)/10 = temps(cs)

*  affichage du temps caractéristique avec une incertitude de Te/2 = 5ms

*/

// Déclaration des contantes

byte Te = 10;           // durée fixe entre deux acquisitions (petite valeur entière en ms)

// Déclaration des variables

unsigned long t;                 // temps qui prendra des grandes valeurs entières positives

unsigned long t0;                // origine des temps (début charge)

unsigned long t1 = 0;            // servira à mémoriser l'instant de l'acquisition

unsigned int tau = 0;            // temps caractéristique en ms et en valeur entière positive

float uc;                        // tension uc qui prendra des valeurs décimales

void setup() {

// Initialisation des ports

pinMode(8, OUTPUT);   // définit la broche numérique 8 comme une sortie de la carte UNO

Serial.begin(9600);   //ouvre une communication avec le port série de l'ordinateur

// Dans un premier temps, on s'assure que le condensateur est complètement déchargé

digitalWrite(8,LOW);            // sortie numérique 8 mise à 0,0V

Serial.println("Patientez_3s_SVP décharge...");   // affiche un texte via le port série (en légende si traceur OU suivi d'un passage à la ligne si moniteur)

delay(3000);                    // délai de décharge (valeur à adapter au temps caractéristique théorique RC)

// Dans un deuxième temps, charge du condensateur

Serial.println("uc=f(t) charge...");

uc = float(analogRead(A0))*5/1023; // lit la valeur numérique sur l'entrée A0 et la convertit en volts (0,0-5,0V = 0-1023)

Serial.println(uc);  // affiche via le port série la valeur de uc (0,0V attendu), suivi d'un passage à la ligne si moniteur OU son point représentatif si traceur

digitalWrite(8,HIGH); // sortie numérique 8 mise à 5,0V (= 1023)

t0 = millis();    // définition de l'origine des temps à l'aide de la fonction millis() qui renvoie la

//  date en ms de l'horlorge interne d'Arduino prise à partir de sa mise sous tension

while( analogRead(A0) < 1022 ) { // boucle qui s'exécute tant que uc < 5,0V ;

// éviter 1023 comme valeur de comparaison car parfois cette valeur n'est pas atteinte

t = (millis() - t0) ;       // mesure du temps écoulé depuis l'origine des temps t0

if ((t - t1) >= Te) {       // bloc qui ne sera exécuté que si 10ms se sont écoulées depuis t1

uc = float(analogRead(A0))*5/1023;

Serial.println(uc);       // affiche via le port série la valeur de uc, suivi d'un passage à la ligne si moniteur OU son point représentatif si traceur

t1 = t;                   // mémorise l'instant de l'acquisition

if ((analogRead(A0) >= 0.63*1023) and (tau == 0)) {      // condition de mesure de tau : à 63% de la tension de charge

tau = (t-5);            // mesure de tau à mi-intervalle avec l'acquisition précédente de uC

}

}

}

digitalWrite(8,LOW);   // remise à 0,0V de la sortie 8

Serial.print("uc(V)=f(t(cs)) "); // affiche du texte via le port série

Serial.print("tau=");   //

Serial.print(tau);      // affiche la valeur de tau via le port série

Serial.println("ms+/-5ms"); // affiche du texte via le port série, et passe à la ligne si moniteur

}

void loop() {

}